## Slide 1
给AI戴上“紧箍咒”——机器人控制系统的AI安全驾驶指南
保障工业擦窗机器人AI代码开发的稳定与安全
报告人名称
20xx.xx.xx
Notes: 大家好，今天聊一个现实又紧迫的问题：当AI开始写工业机器人的控制代码，谁来给它戴上‘紧箍咒’？ 我们聚焦擦窗机器人这类高实时性、高安全要求的场景，不是谈概念，而是交出一套已在产线跑通的AI代码安全驾驶指南。

## Slide 2
AI代码开发：痛点与挑战
1
AI代码管控：核心方案
2
实施效果与价值
3
展望与问答
4
目录
Notes: 这份指南分四步走：先看清AI写代码时的真实痛点；再亮出我们落地的‘红绿灯’管控方案；接着用30天实测数据说话；最后聊聊它能复制到哪儿、还能怎么升级。

## Slide 3
AI代码开发：痛点与挑战
剖析AI代码开发中亟待解决的问题
Notes: 现在我们直面AI代码开发的真问题——不是技术不行，而是角色焦虑。

## Slide 4
不同角色对AI代码开发的担忧
1
行政关心成本和效率
老项目改造成本高，无统一规矩维护难，担心AI写代码增加成本。
2
总工关心架构和稳定性
担心AI不懂业务，随意修改代码导致架构破坏，影响稳定性。
3
硬件关心性能指标
AI可能增加复杂计算，使TCP和视频延迟超红线，导致机器人失控。
4
测试关心回归成本
AI改动可能引发底层逻辑混乱，导致回归测试工作量翻倍，增加负担。
AI代码开发顾虑
Notes: 行政怕成本失控，总工怕架构被改崩，硬件怕延迟超红线，测试怕回归爆炸。 这四种担忧背后，其实是同一个根子：AI不懂工业控制的‘生死线’。 它可能把一段关键通信代码重写得又慢又乱，而人还没反应过来，机器人就卡在百米高空了。

## Slide 5
AI无管控带来的潜在风险
1
国外大厂实验对比
国外大厂实验表明，无管控AI代码合格率低，仅6%，效果不佳。
2
潜在安全风险
AI可能写出慢代码、乱改硬件参数，导致机器人卡顿、失控等安全问题。
3
效率低下问题
AI写代码若不规范，会增加开发和维护成本，降低团队整体工作效率。
未加管控的后果
Notes: 国外大厂实测给出警醒：没规矩的AI，代码合格率只有6%。 更危险的是，它可能悄悄调低线程优先级、乱改硬件参数——表面能跑，实际埋着卡顿、失控的雷。 这不是效率问题，是安全红线问题。

## Slide 6
AI代码管控：核心方案
介绍管控AI代码开发的具体方法
Notes: 现在我们来看破局的关键一步：AI代码管控。

## Slide 7
管控体系的基本构成
管控体系名称
将管控体系称为“红绿灯系统”，形象易懂。
1
管控体系作用
确保AI在安全范围内高效工作，保障代码质量。
2
管控体系目标
让AI代码符合业务需求，不触碰性能红线，提升开发稳定性。
3
管控体系概述
Notes: 我们把它叫‘红绿灯系统’——不压制AI，而是划清边界。 红灯停，绿灯行，黄灯提醒，让AI在安全区内高效工作，既保稳定，又保质量。

## Slide 8
管控体系的实施步骤
立死规矩
制定13个规则文件，明确代码不能碰的红线，如线程优先级等。
01
开工前“安检”
AI改代码前须回答5个问题，评估风险，有问题直接驳回。
02
规矩打架听谁的
规定安全延迟优先级高，规则冲突时AI需找人类工程师裁决。
03
防止AI“金鱼记忆”
将核心红线浓缩成口诀，定期让AI背诵，保持其记忆清晰。
04
具体管控措施
Notes: 怎么管？四招落地：立死规矩，13条红线写进规则文件；开工前‘安检’，5个问题不过关就停；规则打架时，安全延迟永远优先；还编了口诀，防AI‘金鱼记忆’忘掉底线。

## Slide 9
管控体系的技术实现
代码专属标签
在关键函数加“禁区”标签，提醒AI不能随意修改。
01
自动检查脚本
配自动检查脚本，违规代码无法提交，减轻测试人员负担。
02
工具集成方式
将管控工具集成到开发流程，实现无缝衔接，提高管控效率。
03
落地工具
Notes: 工具上也动了真格：关键函数打‘禁区’标签，自动检查脚本拦截违规提交，整套工具无缝嵌入开发流程。 不是加负担，而是把风险挡在提交前，让测试少熬夜、工程师少救火。

## Slide 10
实施效果与价值
展示管控体系实施后的成果和意义
Notes: 接下来，看这套系统跑起来的效果。

## Slide 11
安全零事故
运行30天，0次触碰性能红线，0次破坏架构，保障硬件安全。
01
代码更轻了
通信代码从500多行优化到200行，砍掉58%冗余，降低出错概率。
02
越用越稳
第一周冲突6次，第四周仅1次，AI逐渐适应规矩，工作更顺手。
03
老项目改造成功
在75个旧文件基础上渐进式改造，无需推翻老代码，节省成本。
04
成熟度等级
项目达到量化管理级，风险可视可拦截，开发更可控。
05
管控体系运行的实际成果
实施效果展示
Notes: 30天零事故——性能红线、架构稳定性全守住；通信代码砍掉58%，从500行缩到200行；冲突从每周6次降到1次；75个老文件渐进改造，没推倒重来。 项目已进入量化管理级：风险可视、可拦、可控。

## Slide 12
01
填补空白
市面上针对工业实时控制系统的AI代码管控方案稀缺，本项目独一份。
02
降本增效
硬件少调参，测试少回归，研发少修Bug，提升团队整体效率。
03
可复制性
流程可套用于新项目或改造其他老机器人，具有广泛应用前景。
管控体系带来的多方面价值
方案价值总结
Notes: 这不仅是内部优化。市面上，专为工业实时控制系统设计的AI代码管控方案几乎空白。 它真正降本：硬件少调参、测试少回归、研发少修Bug；更可复制——新项目、老机器人，都能快速适配。

## Slide 13
展望与问答
展望未来并解答听众疑问
Notes: 最后，我们看向下一步。

## Slide 14
对后续工作的规划
1
对接硬件测试工具，实现真机自动校验，进一步提升代码可靠性。
后续计划
2
不断优化管控体系，适应更多业务场景，提高AI代码开发质量。
持续改进方向
3
关注前沿技术，探索新的管控方法，保持技术领先。
技术探索
未来展望
Notes: 计划对接真机测试工具，让AI代码上线前自动校验；持续优化规则库，覆盖更多业务场景；同时紧盯前沿，探索更智能的管控方式。 目标很实在：让AI越用越懂工业，而不是越用越让人提心吊胆。

## Slide 15
解答听众可能提出的疑问
总工提问
01
硬件工程师提问
02
03
测试人员提问
常见问答
Notes: 大家最关心的几个点我们也预判了：总工担心规则限制创新？我们留了挑战通道；硬件关注负载？实测通信负载显著下降；测试问回归为何减少？因为大部分风险，已被卡在源头。

## Slide 16
谢谢观看
报告人名称
20xx.xx.xx
Notes: 总结一句话：管住AI，不是为了不用它，而是为了让它稳稳托住工业安全的底线。 谢谢大家，欢迎随时提问。